- Техническое обслуживание

Изделие не обслуживается.

- Возможные неисправности и методы их устранения

Ремонт производится специализированной организацией.

- Свидетельство о приёмке

Источник высокого напряжения ИВН-30Ш N

Соответствует требованиям технических условий.

Дата приёмки ________________      Штамп ОТК _____________

- Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу.

- Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу Источника питания регулируемого и соответствие его требованиям  технической документации в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию. Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы.

Школьник В Источник Высокого напряжения ИВн-30Ш Паспорт

1.    Назначение

- Источник высокого напряжения  ИВН-30Ш предназначен для использования при постановке демонстраций, в которых используется высокое напряжение.

- Источник высокого напряжения применяется при постановке демонстрационных экспериментов в условиях типового кабинета физики основной и полной средней школы и кабинета физики учреждений начального и среднего профессионального образования.

- Источник высокого напряжения имеет встроенную защиту  от короткого замыкания и перегрузки по току и позволяет получать положительное или отрицательное выходное напряжение.

- Изделие предназначено для работы при температуре от + 10оС до + 35оС и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25оС.

- Основные технические данные

- Габаритные размеры, мм 				    280х200х100

- Масса, кг 							      1,5

- Напряжение питания, В				              220(22

- Потребляемая мощность, Вт, не более		                    30

- Параметры выходного напряжения:

- Постоянное                                                               0 – 30((0,2)кВ, 0,2мА

- Срок службы, не менее				                 5 лет

- Комплектность

- Источник высокого напряжения 			                               1 шт.

- Шнур сетевой                                                                                      1 шт.

- Шнуры для подключения нагрузки                                                   3шт.

- Паспорт                                                                                                1 шт.

- Упаковка                                                                                              1 шт.

- Устройство и принцип работы

- Источник высокого напряжения ИВН-30Ш выполнен в пластмассовом корпусе. На его лицевой панели расположен цифровой индикатор выходного напряжения. Высоковольтные клеммы положительная (красного цвета) и отрицательная (черного цвета) высоковольтные клеммы на верхней крышке источник предназначены для подключения потребителей.

На задней панели размещена клемма для заземления одной из высоковольтных клемм.

- На лицевой панели источника расположена рукоятка регулировки выходного напряжения и выключатель источника питания.

- Уровень  выходного напряжения отображается цифровым индикатором расположенным  на лицевой панели слева.

- Указания мер безопасности

  - При работе с Источником питания регулируемым необходимо выполнять общие правила работы с электрическими установками напряжением до и свыше 1000В и требования безопасности, предусмотренные для соответствующего кабинета образовательного учреждения.

  - Источник высокого напряжения имеет трехконтактную штепсельную вилку с заземляющим контактом. Перед его включением в сеть необходимо убедиться в наличие подключенного заземляющего контакта в розетке. На задней панели расположена клемма заземления.

  - Категорически запрещается включать Источник высокого напряжения при снятой крышке.

  - Запрещается подвергать Источник высокого напряжения силовым и ударным нагрузкам

- Подготовка и порядок работы

- Подключите учебную демонстрационную установку к соответствующим клеммам источника питания.

- Установите ручку регулятора в крайнее левое положение.

- Включите источник высокого напряжения и установите требуемый уровень выходного напряжения ручкой регулятора.