Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей

,, S t a l k e r 2 – a u t o m a t “

Назначение.

Устройство предназначено для зарядки исправных свинцовых аккумуляторов в автоматическом режиме током до 20А.

Внимание!

1. Обеспечить необходимую  вентиляцию помещения для удаления взрывных газов выделяемых аккумулятором при заряде.

2. Не проверяйте батарею нагрузочной вилкой во время заряда или сразу после его окончания - это может       привести к взрыву.

Порядок работы.

1. Установите ручку регулировки тока в крайнее левое положение.

Подключите к устройству аккумулятор, соблюдая полярность.

Если при подключении аккумулятора загорится красный светодиод «Полярность», то аккумулятор              подключен в неправильной полярности.   Подключите его в правильной полярности.  После подключения аккумулятора должен засветиться зеленый светодиод «Готов».

Подключите устройство к сети и включите его выключателем на передней панели.

После включения устройства должен  светиться светодиод «Заряд».

3. Установите необходимый ток заряда ручкой регулировки тока.

Примечание.

Для аккумуляторных свинцовых стартерных батарей  заряд  может осуществляться током  0,25*С20 (ГОСТ 959-2002).

Например, для аккумулятора емкостью 60А*час ток заряда может быть до  15А.

4. Для отключения устройства сначала выключите устройство выключателем, затем отсоедините его от сети и отсоедините клеммы от аккумулятора.

Требования безопасности.

Перед использованием устройства необходимо изучить настоящее руководство, а также правила эксплуатации аккумуляторной батареи.

Осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и изоляции проводов.

Не допускайте попадания на устройство воды, бензина и других жидкостей.

При зарядке аккумулятора он должен размещаться в хорошо проветриваемой зоне.

Конструктивно зарядное устройство выполнено в металлическом корпусе.

На передней панели устройства расположены: сетевой выключатель, амперметр, ручка регулировки тока заряда, индикаторы  («Полярность»), «Готов» и «Заряд».

Проверка работоспособности устройства.

Осмотрите устройство, убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса и изоляции проводов.

Работоспособность устройства должна проверяться в следующем порядке:

1. Подключите клеммы устройства к аккумулятору в неправильной полярности - должен  засветиться красный светодиод «Полярность».

2. Подключите клеммы в правильной полярности, включите устройство выключателем и устанавливая ток ручкой регулировки, убедитесь в работоспособности устройства.

3. Для отключения устройства: сначала отключите устройство выключателем, отключите его от сети, затем отсоедините клеммы от аккумулятора.

Сведения  о приемке.

Зарядное устройство  «Stalker2-automat»  соответствует техническим требованиям и пригодно к эксплуатации.

Дата приемки:  _______________

Подпись:  ___________________    Печать ОТК:  _________

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует  работоспособность устройства в течение 12 месяцев со дня продажи.

При наличии механических повреждений, а также следов попадания жидкостей в устройство, претензии не принимаются.

Замечания и пожелания направляйте изготовителю по адресу:  188800  г. Выборг  ул. Данилова д.15 корп.11  ООО «КБСТ» или по электронной почте: kbst@kbstvbg.ru.

Адрес нашего сайта: www.powertech.vbg.ru.

Организация ________________________                        Дата  продажи _____________________

Продавец       ________________________                        Место печати организации _______________